## Slide 1: TugaSpace Lição: Telemetria
A criação de um protocolo de Telemetria

## Slide 2: Conteúdos 01 04 02 05 03 06
Definição clara dos requesitos necessários
Tecnologias de hardware e software
Exemplos de implementação do protocolo
Tipo de testagem necessária
Organização dos dados em pacotes
Formas de documentar o protocolo para diferentes utilizações
Definição de Requesitos
Escolha da Tecnologia
Estrutura de Dados
Implementação do Protocolo
Testes e segurança
Documentação do Protocolo

## Slide 3: Definição de Requisitos? 01
O que queremos. Em que condições.

## Slide 4: Aspetos a Considerar:
Com que frequência os dados serão recolhidos e /ou enviados
Que dados serão coletados
Tipo de dados
Frequência de amostragem
É aceitável perder dados?
Devemos confirmar a chegada de dados?
Confiabilidade
Que segurança é necessária na transmissão de dados?
Qual a latencia máxima aceitável?
Latência
Segurança

## Slide 5: Escolha da Tecnologia? 02
Com que tipo de tecnologia

## Slide 6: Protocolos de Rede!
Protocolos possiveis:
TCP/IP
UDP
MQTT
CoAP
Etc.

## Slide 7: Tecnologias de Comunicação
Posibilidades:
LoRa(433 MHz)
APC(433MHz)
EspNow(2,4G)
NRF24L01(2,4G)
HC-12(433Mhz)
Outras? Quais?

## Slide 8: Formato de Dados
CSV ( Rápido, tabular)
JSON (Estruturado, seguro)
XML
Protobuf
CBF (Custom Binary Formats)
HDF (Hierarchical Data Format)

## Slide 9: Design da Estrutura de dados? 03
Como estruturar os dados num pacote de telemetria.

## Slide 10: Estrutura de um pacote de dados
Zona do pacote onde vão os dados dos sensores
Zona do pacote onde se identifica o dispositivo, o destinatário, a ordem, etc
Cabeçalho
Dados
Zona do pacote onde vão os dados necessários à validação do pacote.
Checksum/CRC

## Slide 11: Cabeçalho
Exemplo de um cabeçalho com 18 bytes
ID dos Dispositivo - 4 bytes
Timestamp - 8 bytes
Numero de Sequência - 4 bytes
Tipo de Dados - 2 bytes
O cabeçalho tem como principal função identificar o pacote de dados.

## Slide 12: Dados
Exemplo de uma zona de dados com 12 bytes
Sensor de Temperatura- 4 bytes (float)
Sensor de Pressão – 4 bytes(float)
Aceleração- 4 bytes (float)
A zona de dados, transporta a informação dos sensors, podem estar todos no mesmo pacote ou cada sensor ter o seu próprio pacote de dados, identificado no cabeçalho.

## Slide 13: Checksum/CRC
O checksum é uma técnica de verificação de erros usada para garantir a integridade dos dados transmitidos ou armazenados. Ele funciona calculando um valor numérico baseado nos dados originais, que é transmitido ou armazenado junto com os dados.
Quando os dados são recebidos ou lidos, o checksum é recalculado e comparado com o checksum original.
Se os valores coincidirem, presume-se que os dados estão corretos; se não coincidirem, os dados foram corrompidos.
Usa 2 bytes.

## Slide 14: Pacote total
Cabeçalho | 18 bytes- ID Dispositivo (4 bytes);Timestamp(8 bytes);Nº Sequência(4 bytes); Tipo Dados(2 bytes)
Dados | 12 bytes –Temperatura(4 bytes), Pressão( 4 bytes); Aceleração (4 bytes)
Checksum | 2 bytes
Total | 32 Bytes

## Slide 15: Implementação Protocolo 04
Que funções são necessárias na criação do software.

## Slide 16: Tipo de Funções
Implementa a lógica para o envio e a recepção de dados.
Implementa a lógica para codificação e descodificação dos pacotes de dados.
Codificação
Transmissão
Implementa mecanismos para verificar a integridade dos dados..
Integridade

## Slide 17: Aplicação de Testes 05
Certificação da qualidade do protocolo nas condições requeridas..

## Slide 18: Tipo de testes
Testa como o protocolo em condições além dos requesitos
Testa componentes individuais do protocolo
Unidade
Stress
Testa a capacidade do protocolo manter os dados seguros, mesmo quando interceptado.
Testa o protocolo completo com todos os subsistemas a funcionar
Integração
Segurança

## Slide 19: Criação da Documentação 06
Criação da documentação necessária à padronização do protocolo.

## Slide 20: A documentação deve incluir
Exemplos de como implementar o protocolo em diversos cenários.
Descrição detalhada do protocolo incluindo estrutura de pacotes, métodos de codificação, etc..
Especificações
Exemplos
Especificações dos requisitos de Hardware/Software
Requisitos

## Slide 21: TSTP
O TugaSpace Telemetry Protocol, a abordagem ao sistemas de telemetria por parte da equipa TugaSpace.

## Slide 22: —Peter Diamandis
“Space is an inspirational concept that allows you to dream big.”

## Slide 23
Obrigado!